ВЫБОР ИНТЕРВАЛА ДИСКРЕТИЗАЦИИ ХАОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Time Lag Selection for Chaotic Processes

Мартьянова И.В., Филаретов Г.Ф.

Московский Энергетический Институт. Мартьянова И.В. – студент  кафедры Управления и Информатики, научный руководитель профессор Филаретов Г.Ф.

Аннотация

Рассматривается  задача выбора интервала дискретизации хаотических процессов, порождаемых странными аттракторами. Анализируются различные подходы определения указанного интервала. Исследование проводилось методом имитационного моделирования на примере классического  аттрактора Лоренца и его сдвоенного аналога. На основе полученных результатов формулируются рекомендации по выбору необходимого интервала дискретизации.

Задача выбора шага дискретизации  исходного непрерывного сигнала является типовой задачей, от корректного решения которой во многом зависит результативность  последующей цифровой обработки информации. При анализе стохастических и квазидетерминированных сигналов определение шага дискретизации осуществляется с учетом специфических особенностей анализируемого процесса, характера обработки и разновидности используемого при этом алгоритма, той или иной априорной информации о свойствах процесса и т.п. [ 1 ]. В частности, когда речь идет об интерполяции случайного процесса по дискретным отсчетам или о вычислении некоторых его вероятностных характеристик за основу выбора   берут теорему Котельникова. Согласно этой теореме, непрерывная функция  с финитным спектром полностью определяется последовательностью своих отсчетов в дискретные моменты времени, следующих с шагом , где - верхняя граничная частота спектра. Поскольку условия теоремы Котельникова для реальных сигналов в точности никогда не выполняются, в качестве  зачастую используют приближенное значение , определяемое из условия: в частотном диапазоне (0, ) содержится  процентов от общей мощности процесса (обычно =(95% -99%). Практически  находится с использованием периодограммы наблюдаемого процесса, полученной на основе выборки, снятой с заведомо завышенной частотой дискретизации  (уменьшенным шагом дискретизации ).

Дискретизация хаотических процессов имеет свою специфику. Здесь главным  критерием правильности выбора  интервала дискретизации является корректность восстановления фазовых траекторий, т.е. обеспечение необходимой точности отображения дискретной траектории по сравнению с исходной непрерывной траекторией.

Известна теорема о восстановлении нелинейной динамики в пространстве вложения конечной размерности для динамической системы с запаздыванием [ 2 ], которая  утверждает существование такого дискретного временного рода, который описывал бы корректным образом непрерывную систему, если выбрать интервал дискретизации , исходя из условия:  , где  - размерность фазового пространства системы, - фрактальная размерность аттрактора. Основным достоинством использования данной теоремы при определении интервала дискретизации является гарантированное обеспечение качества дискретного представления. Однако при этом требуется знание фрактальной размерности системы, которая зачастую неизвестна, а её расчет является на практике очень сложной задачей.

Целью данной работы является исследование возможности использования подхода на основе теоремы Котельникова при дискретизации  хаотических процессов. Фактически задача сводится к определению  значения , обеспечивающего получение интервала дискретизации , близкого к .

Исследование проводилось методом имитационного моделирования в среде MATLAB на моделях классического аттрактора Лоренца (;) и его сдвоенного аналога (; ). Шаг интегрирования использовался затем при расчете периодограммы в качестве интервала дискретизации .   После определения периодограммы для разных находилась частота , а затем и . Используя  условие  ,  получаем, что для обоих аттракторов   выбор  должен производится, исходя из значения = 95%. Далее эта рекомендация будет проверяться на аттракторах других разновидностей.

Список использованных источников

1. Основы построения  информационных измерительных систем: Пособие по системной интеграции / Н.А. Виноградова, В.В. Гайдученко, А.И. Карякин и др.; Под. ред. В.Г. Свиридова. – М.: Изд-во МЭИ, 2004.

2. Калинин В.И. «Формирование хаотических кодов на основе нелинейной динамики в автоколебательных системах с запаздыванием»,  Доклад на 4-ой международной конференции DSPA-2002